Изменения в программе версии №13.0 по отношению к  программе версии №12.0

1. В программу введена возможность отправки XML-файла с заказами, с помощью электронной почты.

2. Устранено замедление работы программы, возникающее на некоторых компьютерах из-за частого мигания курсора “Песочные часы SQL”.

3. В диалоговом окне “Параметры”, на закладке “Финансовые” группа “Дополнительные расходы (справочник)” переименована в ”Дополнительные расходы и скидки (справочник)”, при этом для таблицы данной группы были добавлены два столбца: значение доп. расхода-скидки и единица измерения доп. расхода-скидки (либо процент, либо денежная единица).

4. В диалоговом окне “Заказы” (закладка “Заказы”), на закладке “Параметры: Финансовые” группа “Дополнительные расходы” переименована в ”Дополнительные расходы и скидки”, при этом для таблицы данной группы был добавлен дополнительный столбец: единица измерения доп. расхода-скидки (либо процент, либо денежная единица).

5. Несколько изменился алгоритм вычисления стоимости заказов, рассчитываемых по “обычной” системе ценообразования (см. раздел Help-а “Ценообразование”, подраздел “Обычная система ценообразования”).

6. Сейчас в окне "Заказы", на закладке "Состав заказа", в таблице роллет отображаются цены и стоимости роллет (см. подраздел Help –а: ”Параметр роллеты / Цена-Стоимость”).

7. Сейчас в окне "Заказы" (закладка " Заказы "),  на закладке "Параметры: Финансовые" отображается стоимость заказа как в валюте заказа, так и в основной валюте (евро).

8. Из программы выведен финансовый отчет  - “Предварительный расчет” (вместо него необходимо пользоваться доработанным отчетом - “Коммерческое предложение”).

9. Значительно изменен отчет “Коммерческое предложение” (обычная система ценообразования), в частности: альбомный формат листов заменен на книжный; слово “Клиент” заменено на “Заказчик”; добавлено отображение e-mail заказчика; в таблице роллет добавлено отображение управления и ветровой зоны; из отчета удалено всякое упоминание о “НДС“, т.е. в отчете отображаются цены и стоимости уже с “НДС“; сортировка роллетной спецификации осуществляется по типу комплектации, а не по артикулу, как было ранее; удалено отображение наценок; добавлено отображение даты отгрузки (если она введена); отчет может быть распечатан для заказов, содержащих более 10-ти роллет.

10. В программу введен дополнительный параметр (флаг) – “В отчете "Коммерческое предложение" не отображать подробную роллетную спецификацию (имеет смысл для НЕ сеточного ценообразования)”, который разрешает-запрещает отображение в отчете “Коммерческое предложение” подробной роллетной спецификации (см. программный раздел “Параметры”). Также, в программу введен дополнительный отчет –  "Подробная роллетная спецификация".

11. Изменен отчет “Счет” (обычная система ценообразования), в частности: из таблицы отчета удален столбец “НДС“, отчет может быть распечатан как для роллет, так и для роллетной спецификации.

12. Изменен отчет “Счет-фактура”, в частности: для формирования отчета сейчас не требуется наличие на компьютере пользователя программы “Excel”, как было ранее; отчет может быть распечатан как для роллет, так и для роллетной спецификации.

13. В программу введен новый отчет - “Товарная накладная”. Обращаем внимание, что дополнительно, пользователем программы должны быть заполнены следующие поля отчета: соответствующие ОКПО, вид деятельности по ОКДП, банковские реквизиты грузополучателя-плательщика, а также, возможно, и другие поля.

14. Изменен отчет “Заказ конструкций”, в частности, в таблице роллет сейчас дополнительно отображаются артикул вала, управление и примечание на роллету.

15. Незначительно изменены отчеты: “Техническое задание на распил”, "Наряд-заказ" и “Бланк комплектации”.

16. Незначительно изменен отчет “Расчет длинномерных заготовок”, в частности, в отчете  сейчас дополнительно отображается примечание на заказ для производства.

17. Появилась возможность экспортировать отчеты в следующие форматы: PDF [*.pdf], Excel (XML) [*.xls] (быстро, но рисунки не экспортируются), Word [*.rtf], BMP [*.bmp], JPEG [*.jpg], TIFF [*.tif], Gif [*.gif] и OpenOffice (таблицы) [*.ods], при этом было значительно уменьшено время экспорта в  Excel [*.xls]. Кроме этого, появилась возможность передачи отчетов по электронной почте (параметры электронной почты задаются в диалоговом окне -  “Параметры пользователя / Электронная почта”).

18. В программе появилась возможность редактировать шаблоны всех отчетов (подробнее, см. раздел Help-а “Параметры”, подраздел “Редактирование шаблонов отчетов”).

19. В программу введены новые основные профили: “AR/377“ и “AR/377N“.

20. В программу введен новый замок боковой - ”SP377MH”.

21. В программу введен новый профиль замковый: “KPU55/R“.

22. В программу введены новые ролики направляющие: “RGH/14“ и “RGH/19“.

23. В программу введены новые шины направляющие: “GR90x33“ и “GR90x33I“.

24. В программу введен новый замок боковой: “SP/77-MSM“.

25. В программу введен новый профиль смотровой: “EV/77W“.

26. В программу введены новые замки боковые: “SP/77V“ и “SP/77sV”.

27. В программу введена новая вставка акриловая - “PI/77W“.

28. В программу введен  шкив - ”TP140”.

29. В программу введен новый шнур закаточный - “AMR-RTN“.

30. В программу введен новый блок управления “TT1N” (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

31. В программу введен новый блок управления роллетами, мини, с радиоприемником 1кан. “TT2N” (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

32. В программу введено новое универсальное устройство управления “US-2/A” (оно может быть добавлено в роллетную спецификацию только вручную).

33. В программу введено новое групповое устройство управления “GU-4/A” (оно может быть добавлено в роллетную спецификацию только вручную).

34. В программу введено новое радиоуправление - “Centralis Platin RTS“.

35. В программу введен новый кабель питающий для NHK - “Cab LT50/LT60B NHK“ (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

36. В программу введены профили “AR/39”, “AR/39N”, “AR/41”, “AR/41N”, “AR/55m”, “AR/55mN”, “AR/52”, “AR/52N” и “AG/77” с цветом “139” (ирландский дуб шагрень).

37. В программу введены короба “SB45/180”, “SB45/205”, “SB45/250”, “SB45/300”, “SB-QR/180” и “SB-QR/205” с цветом “239” (ирландский дуб глянец).

38. В программу введены крышки “SF-QR/180”, “SF-QR/205”, “SF180a”, “SF205a”, “SF250a” и “SF300a” с цветом “139” (ирландский дуб шагрень).

39. В программу введены ригельные профили “ESR/77” и “ESR/77R” с цветом “139” (ирландский дуб шагрень).

40. В программу введены концевые профили “ESU/77I”, “ESU9x35I”, “ESL9x50I”, “ES9x45I”, “ES9x45RI”, “ES14x51I”, “ES14x51R”, “ES14x51RI” и “ESU13x52I” с цветом “139” (ирландский дуб шагрень).

41. В программу введены шины направляющие “GR53x22I/eco”, “GR53x22B/eco”, “GR65x24IE”, “GR65x24BE”, “GR75x27IE”, “GR75x27BE”, “GRM66x27IE”, “GRM66x27BE”, “GR70x34IE”, “GR70x34BE”, “GR90x34BE”, “GR45x22IE”, “GR45x22BE”, “GR53x22IE”, “GR53x22BE”, “GR45x22B17”, “GR53x22B17/eco”, “GR53x22B17” и “GR53x60B17” с цветом “139” (ирландский дуб шагрень).

42. В программу введены короба “SB-R/180”, “SB-R/205”, “SB-QR/180” и “SB-QR/205” с цветом “219” (золотой дуб глянец).

43. В программу введены крышки “SF-R/180”, “SF-R/205”, “SF-QR/180” и “SF-QR/205” с цветом “119” (золотой дуб шагрень).

44. Для основных профилей “AR/39” и “AR/39N” откорректированы  параметры намотки полотна.

45. Сейчас при расчете роллет выбор ролика направляющего “RGH“ разрешен только для роллет с основным профилем "AG/77" ("AG/77H").

46. Сейчас при расчете роллет выбор ролика направляющего “RGH/77“ разрешен также и для роллет с 250-ми и 300-ми боковыми крышками (ранее выбор ролика направляющего ”RGH/77” был разрешен только для роллет с 360-ми боковыми крышками).

47. Сейчас при расчете роллеты с профилем замковым ”KPU*/R” допускается выбор профиля концевого ”ESU9x35(I)”.

48. Сейчас при расчете роллеты с профилем замковым ”KPU*/R” допускается выбор профиля концевого ”ESL9x50(I)”.

49. Сейчас при расчете роллет с профилями замковыми ”KPU37/R” или “KPU45/R” допускается выбор профиля концевого ”ESU8x60*”.

50. Сейчас при расчете роллет с основными профилями “AR/55“, “AR/55N“, “ARH/55“, “ARH/55N“ и “AER55/S“ допускается выбирать профиль концевой “ESU13x52(I)“.

51. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AR/55m(N)“ допускается выбор профиля концевого ”ESU9x35(I)”.

52. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AER42“ допускается выбор профиля концевого ”ESL9x50(I)”.

53. Сейчас при расчете роллет с основными профилями “AR/40(N)“, “AR/55m(N)“ или “ARH/40(N)“ допускается выбор вставки концевой ”ESE9”.

54. Сейчас при расчете роллет с основными профилями “AR/375(N)“ или “AR/39(N)“ допускается выбор профиля концевого ”ESU8x60*”.

55. Сейчас при расчете роллет выбор замков боков “SP/77-MSM“ и “SP/77-MSW“ разрешен также и для роллет с направляющими шинами “GR90x34BE” и “GR90x34E”.

56. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AEG84“ выбор короба "SB45/360" (без CCM) запрещен.

57. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AER44/S“ выбор консоли ”CCM” разрешен.

58. Сейчас при расчете роллеты с накладками ”GRC53” отказ от выбора заглушек торцевых “GRC53B” и “GRC53T” невозможен.

59. Для основных профилей “AR/41(N)“, “AR/40(N)“, “ARH/40(N)“, “AR/45(N)“, “AR/375(N)“, “AER44/S“ и “AR/39(N)“ откорректированы  параметры намотки полотна для роллет с антимоскитной системой (АМС).

60. Из программы выведены основные профили “AR/36“ и "AR/36N", а также замок боковой "SP36MH".

61. Из программы выведены основные профили “AR/41“, "AR/41N", "AG/77" и "AG/77H" с цветом "09/109" ("золотой дуб").

62. Из программы выведена крышка боковая - "SF360/S".

63. Из программы выведена консоль - "BRC".

64. Из программы выведены каретки подвижные: "RC250" и "RC300".

65. Из программы выведены профили замковые: “KPU/R“, "KPU" и "KPU/37".

66. Из программы выведены профили концевые: “ES14x50“, "ES14x50I", "ES8x45", "ES8x45I", "ESL8x50", "ESL8x50I", "ESU8x35" и "ESU8x35I".

67. Из программы выведены шины направляющие: "GR45x22/eco", "GR45x22B/eco", "GR45x22B17/eco", "GR45x22I/eco", "GR45x22I24/eco", "GR53x34I24" и "GR53x42I24".

68. Из программы выведены электроприводы: "NM 93000", "NM 93001H", "NM15000SA", "NM28000SA", "NM56000SA", "NZ/0/10-W", "NZ/1/10-WK", "NZ/1/15-WK", "NZ/1/30-WK", "NZ/1/40-WK", "NZ/1/50-WK", "XM2800000" и "XM28000H0".

69. Из программы выведены устройства управления:"ECU-4.1M/A-5", "ECU-4.1M/SC", "ECU-4.1ML/SC" и "US-2.50".

70. Из программы выведены:  радиоуправление одноканальное "Radio 8113-UP", кодовый замок "ECZ-7", индикатор состояния роллет "ISR-4" и кабель питающий "Cab LT50/LT60 NHK".

71. Из программы выведены пульты: "Intro II 8501-2","Intro II 8501-4", "Radio 8101-2", "Radio 8101-4", "Nero 8012", "Nero 8016", "Radio 8105-50-4", "Ergo 6" и "Plano 6".

72. Из программы выведена вставка - "IS8".

73. Из программы выведена плита фибролитовая - "SB-I/PF".

74. Исправлены найденные ошибки.