## Изменения в программе версии №7 по отношению к  программе версии №6

1.      Введен дополнительный параметр роллеты - “Тип короба”. Таким образом, в программе появилась дополнительная возможность рассчитывать роллеты с 20-ти градусными, полукруглыми, круглыми и встроенными коробами.

2.      Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “Basket_Type_Id”  (тип короба).

3.      В программу введены новые профили концевые: “ESU/77I”, “ES/77I”, “ESU88I”, “ES7I”, “ESU13x50I”, “ES14x50I”, “ESL8x50I”, “ESU8x35I” и “ES8x45I”, а также новые профили  ригельные: “ESR60I” и "ESR60RI”.

4.      Изменился алгоритм расчета количества ламелей основного профиля для роллет с типом подвеса – “Пружина тяг. + кольцо”. Сейчас для роллет с данным типом подвеса рассчитывается на 1-3 ламели больше, чем было ранее. Соответственно для роллет с данным типом подвеса на границах параметров намотки полотна программой будут предлагаться  короба большего типоразмера, чем было ранее.

5.      Изменился алгоритм расчета количества ригелей блокирующих. Сейчас для роллеты ригелей блокирующих  рассчитывается в среднем на один большее, чем было ранее.

6.      Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбираются капсула “APB*“ и каретка “RC*“, то подшипник “BB12x28“ никогда не выбирается (вместо него выбирается подшипник “BB42”).

7.      Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбираются капсула “APB*“, подшипник “BB42” и каретка “RC*“, то суппорт подшипника “SBB42” никогда не выбирается (вместо него выбирается суппорт подшипника “SBB42/100”).

8.      Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбираются капсулы “KU*“, “BBC*“, “BP*x13AL“ или “GC*“, и при этом также выбирается каретка “RC*“, то дополнительно в роллетную спецификацию всегда добавляется суппорт подшипника “SBB12/100” (ранее, в определенных ситуациях, не добавлялся).

9.      Сейчас при расчете роллеты со 165-м  коробом выбор шкива “TP155” запрещен.

10.  В следующих диалоговых окнах появился дополнительный  столбец - “Цена (с НДС)”:

        окно добавления комплектации в заказы типа “распил” и “основной”;

        окно добавления комплектации в роллетную спецификацию;

        окно выбора основного профиля для роллеты;

        окно выбора комплектации, отображаемое при расчете роллеты.

11.  В программу введены следующие электропривода “Nice”:  “XM28000H0”, “XM56000H0”, “XM75000H0” и “XM93000H0”.

12.  В программу введено новое крепления - “KM/XMH“.

13.  Откорректировано значение параметра  “Длина“ для следующих электроприводов: “XM1500000“, “XM2800000“, “XM5600000“, “XM7500000“ и “XM9300000“.

14.  В программу введены следующие электропривода “Somfy”:  “Ceres8/12”, “Atlas15/12” и “Meteor20/12”.

15.  В программу введены новые крепления:  “KMF/165“ и “KMF/205”,  которые в роллетную спецификацию могут добавляться только вручную.

16.  В программу введены новые комплектующие (автоматика):  "CKLOGO8213", "A-5LOGO8213", "CKLOGO8213-1000", "Inis Uno", "Inis Duo" и "Keytis 4RTS".

17.  Снят запрет на корректировку параметра - “Место расположения приводного устройства” для роллет с ленточным приводом.

18.  Из программы выведены крышки боковые “SF137a“, “SF150a“, “SF165a“, “SF180a“, “SF205a“, “SF250/Sa“, “SF250a“, “SF300a“ и “SF360/S“ со следующими цветами:  “206“, “210“, “216“, “220“, “224“ и “229“.

19.  Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавились новые  атрибуты - “Name_” (наименование роллеты), “Profile_Color_” (код цвета основного профиля) и “Artnumber_” (артикул роллеты).

20.  Исправлены найденные ошибки.