РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ: КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ?

«Как выбрать качественную роллетную систему?» – решением этой проблемы озабочены многие владельцы частных домов. Обычно вызывают интерес вопросы о том, как можно определить надежность роллет и на какие характеристики продукта следует обратить внимание в первую очередь. В связи с возрастающим спросом на роллеты и популярностью этой темы мы решили привлечь к обсуждению экспертов строительной отрасли и выяснить, как из всего многообразия роллетных систем на рынке выбрать самые достойные?

Безусловно, универсального рецепта, подходящего всем и на все случаи жизни, не существует. Однако есть несколько параметров роллетных систем, ориентируясь на которые потребитель может выбрать именно то, что ему нужно. Мы рассмотрим один из важнейших элементов роллетных систем, гарантирующих качество изделия, – роллетный профиль, а также его функциональность. Сегодня в производстве роллетных систем используют несколько типов профилей, основные из которых – профили роликовой прокатки и экструдированные профили.

Профили роликовой прокатки, как правило, заполняются пенополиуретаном. Роллеты из них устанавливаются в помещениях, где особенно важны тепло- и звукоизоляция. Экструдированные профили отличаются особой прочностью и жесткостью на изгиб. Их применяют в конструкциях с повышенными требованиями к надежности. Кроме того, существуют так называемые противовзломные роллеты – из специальных экструдированных профилей с утолщенными стенками.

Затем обязательно следует поинтересоваться у продавца, для использования в какой ветровой зоне предназначена конкретная роллетная система, ведь надежность подразумевает не только защиту от преступников, но и гарантию вашей безопасности.

Согласно европейским нормативным документам, в зависимости от ветровой устойчивости выделяется несколько классов роллет, которые могут быть установлены в определенных ветровых зонах. Например, изделие 4-го класса ветрового сопротивления должно выдерживать давление в 480 Па и скорость ветра 28,3 м/с. Система 1-го или 2-го класса на такое не способна. Для проведения испытаний производитель использует специальное оборудование – ветровой стенд, который представляет собой комплексную установку, состоящую из монтажной стены, модуля силового оборудования и компьютера с соответствующим программным обеспечением. На монтажной стене собирают герметичную камеру, в которую помещают тестовый образец. Затем с помощью воздушного компрессора в камере создают разреженную атмосферу или, наоборот, избыточное давление. С помощью программы регулируют величину нагрузок на роллету, а также регистрируют ее «поведение» во время эксперимента: наличие прогибов, потерь воздуха через изделие и т.д. В процессе испытаний роллета должна сохранить конструктивную целостность и не деформироваться, а после снятия нагрузки – полностью сохранить работоспособность.

По европейским и российским стандартам все ограждающие конструкции, к которым относятся и роллеты, в обязательном порядке должны проходить испытания на ветровые нагрузки. Шквалистые ветры и количество осадков, выпавших в этом году в России, показали, что такой параметр для роллетных систем, как сопротивляемость ветровым нагрузкам, становится жизненно необходимым.

Подведем итог. Приобретая роллеты, непременно обращайте внимание на качество профиля, из которого они изготовлены. Интересуйтесь у продавца, каким способом и в какой ветровой зоне может быть установлена конкретная роллета. И в завершение, конечно, обязательно требуйте сертификаты на продукцию. Удачи!

Роллетные системы «АЛЮТЕХ» можно заказать у официальных дилеров Группы компаний «АЛЮТЕХ» во всех регионах России, а также через «окно заказа» на сайте www.alutech-group.com