Секционные ворота «АЛЮТЕХ» – воплощение эргономичности

Сказать о том, что гараж – это дом не только для автомобиля, но и для водителя, не будет преувеличением. И в этом доме все должно быть просчитано до мелочей. А ворота – в первую очередь. Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает современные секционные ворота, которые многие владельцы гаражей уже назвали воплощением эргономичности.

И это не пустые слова. Ворота «АЛЮТЕХ» идеально вписываются в общую архитектуру здания и, что самое главное, надежно защищают ваш гараж от непрошеных гостей. Разработчики «АЛЮТЕХ» позаботились о максимальном комфорте своих клиентов и оборудовали ворота встроенной калиткой, окнами и вентиляционной решеткой.

Красиво снаружи…

Гармония архитектуры достигается, прежде всего, благодаря цвету, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы цветовое решение ваших гаражных ворот соответствовало общему стилю дома. Сегодня это возможно, так как ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкую гамму цветов: вы можете выбрать любой вариант по шкале RAL. Ворота также могут имитировать текстуру дерева в трех вариантах: золотой дуб, темный дуб и вишня, что по достоинству оценят любители деревянных домов. Разнообразие цветовых решений дополняется многообразием фактур панелей для секционных ворот (микроволна, гофр или филенка). Теперь вы можете гармонично сочетать цвет ворот с цветом стен, входных дверей или кровли. В каком бы стиле не был выполнен дом, такие ворота выгодно подчеркнут любое архитектурное решение – от ар-деко до самых современных направлений. Лицевая поверхность панелей имеет тиснение woodgrain (текстура дерева), что позволяет скрыть на полотне ворот мелкие царапины, появляющиеся в процессе эксплуатации воротной системы.

… и надежно изнутри

Весомым аргументом, подтверждающим качество секционных ворот «АЛЮТЕХ», является их исключительная прочность и надежность. Эти характеристики определяются, в первую очередь, внушительной толщиной (45 мм) сэндвич-панелей, а также их особой конструкцией, при которой внешний и внутренний стальные листы каждой панели соединяются в надежный замок, образуя замкнутый контур. На жесткость панелей влияет и плотность их наполнителя: выбирая пенополиуретан с повышенной плотностью (46–47 кг/м3), «АЛЮТЕХ» обеспечивает своим воротам гарантированную стойкость к деформации. Все эти факторы определяют устойчивость секционных ворот «АЛЮТЕХ» к ветровым, ударным, статическим нагрузкам и исключают возможность расслоения панелей (что принципиально важно для больших и тяжелых ворот).

Сэндвич-панели ворот изготовлены из стальной оцинкованной ленты с высококачественным лакокрасочным покрытием, обладающим антикоррозийными свойствами. При изготовлении ворот также применяются окрашенные боковые накладки и комплектующие из нержавеющей стали. Надежные материалы и специальная конструкция дают в результате 100%-ную защиту вашего гаража.

Въезд через ворота, вход – через калитку

Для тех, кто ценит свое время и бережет ресурс ворот, «АЛЮТЕХ» предлагает секционные ворота со встроенной калиткой. Калитка, а также проем в воротах обрамляются усиленными алюминиевыми профилями. Это значительно повышает надежность и прочность всей конструкции. Притвор между полотном ворот и калиткой заполнен полимерным уплотнителем.

Все автоматические секционные ворота «АЛЮТЕХ» с калиткой оборудованы встроенными датчиками положения калитки. Этот полезный девайс отключает электропривод в случае, если калитка осталась открытой или приоткрытой, что исключает возможность механического повреждения калитки или травмирования человека. Такие датчики устанавливаются на все калитки и в воротах с ручным управлением. Это позволяет избежать демонтажа элементов ворот для установки датчиков, если в процессе эксплуатации вы захотите автоматизировать ворота.

Одним из элементов противовзломной системы ворот с калиткой является антивандальная алюминиевая ручка с прочным корпусом, встроенным в полотно калитки. Кроме того, калитка оснащена доводчиком, который автоматически закрывает ее, причем делает это плавно и аккуратно.

Встроенные калитки в воротах «АЛЮТЕХ» различаются высотой порога. Вы можете заказать модель:

– со стандартным порогом (168 мм). Идеально подходит для гаражных ворот шириной до 5 м;

– с низким порогом (90 мм). Весьма удобна в эксплуатации, однако установить ее можно на гаражные ворота шириной до 4,5 м

Если рядом с воротами есть дополнительный вход в гараж, можно установить калитку возле секционных ворот. Калитка, как и сами ворота, изготавливается из сэндвич-панелей и обрамляется высококачественным алюминиевым профилем. Для обеспечения максимальной совместимости с воротами размер, цвет и рисунок панелей подбирается индивидуально для каждой калитки. Универсальная конструкция делает возможным установку калитки не только в непосредственной близости от секционных ворот, но и позволяет встроить ее в фасад здания.

Безопасность превыше всего!

Конструкция сэндвич-панелей исключает возможность защемления пальцев между секциями ворот. Кроме того, совместно с каждой пружиной устанавливается специальное устройство, которое надежно блокирует полотно в случае поломки пружины и предотвращает его падение. И это не все преимущества: в воротах «АЛЮТЕХ» тщательно продумана система защиты от попадания в ловушку, а также защита от сдавливания и от подъема человека при использовании электропривода. При этом все устройства безопасности входят в базовую комплектацию секционных ворот «АЛЮТЕХ».

Да будет свет!

Хорошие новости для тех, кому в гараже не хватает естественного освещения с улицы! Теперь это возможно благодаря окнам, встроенным в секционные ворота «АЛЮТЕХ». И здесь не обошлось без эстетики: окна декорированы крестовидными вставками или вставками в виде солнечных лучей.

Помимо естественного освещения в вашем гараже благодаря специальным вентиляционным решеткам, встроенным в полотно ворот, всегда будет циркулировать свежий воздух, а вот комарам, мухам и прочим насекомым вход в гараж воспрещен – решетки снабжены москитными сетками.

Секционные ворота «АЛЮТЕХ» можно заказать у официальных дилеров Группы компаний «АЛЮТЕХ» во всех регионах России, а также через «окно заказа» на сайте www.alutech-group.com