- Добавлена система FR76. На сегодняшний день внесена ß – версия системы в ПО с максимально внесенными новинками и изменениями. После окончательной доработки каталога и внесении дополнительных изменений ß-версия будет отключена. Инструкцию по построению см в приложении.

2.       В систему ALT 100 NOVA добавлена подсистема Balkony glazing  (вместо системы ALT100 W/D)

3.  Для системы ALT 100 NOVA добавлена возможность выбора кронштейнов и  функция деления стоек для построения сплошного многоэтажного остекления.

4. Добавлена поворотно-откидная и поворотная фурнитура для системы ALT 100 NOVA

5.       Добавлены стальные ручки 114.SS длиной 450 мм и 1200 мм для систем C43, C48, W62, W72, W72FR.

6. Для системы ALT111 добавлен профиль крышки 111.0118

7. Добавлена возможность подгрузки цены на профиль «под покраску».  Для корректной подгрузки цены на  профиль «под покраску» необходимо в прайс-листе указать артикул и цену на данный артикул:

| 11200224 | 8,32 |
| --- | --- |
| 11200230 | 8,32 |
| 11200231 | 8,92 |
| С48.0101 | 5,0 |
| 112002806 | 8,32 |
| 11200300 | 7,87 |
| 11200321 | 9,15 |

Данная цена будет привязана для любого цвета RAL.

Чтобы установить надбавку за определенный цвет необходимо при формировании  в расчетных данных указать надбавку на конкретный цвет:

6.   Исправлены текущие ошибки БД.

Пожалуйста, проверяйте результаты расчетов!!!