## Изменения в программе версии №2 по отношению к  программе версии №1

Главные:

- Изменен алгоритм подбора коробов и соответственно алгоритм расчета количества ламелей основного профиля. Данное изменение не затронуло решеточные профиля (”AEG56”, ”AEG84”);

- Введен дополнительный параметр (флаг) роллеты - "Концевой профиль в проеме";

Остальные:

- Появилась возможность сохранять и загружать прайс-листы в CSV-формате (данный формат поддерживают многие программы, в том числе ”Excel”);

- Появилась возможность сохранять отчеты в CSV-формате (данный формат поддерживают многие программы, в том числе ”Excel”);

- Исправлены ошибки отображения числовых данных, возникающие при экспорте  отчетов  в файл формата “Excel”;

- Исправлен код каталога для комплектующей "SP/56";

- Сейчас пользователю программы, работающего под ролью MANAGER, разрешено редактирование заказов любого другого пользователя;

- Исправлены ошибки  расчета крутящего момента (необходимого для подбора электропривода) для роллет со следующими профилями: “AR/40N“, “AR/55N“,  “AR/45“, “AR/45N“, “AER44/S”;

- В Help добавлены некоторые рекомендации по расчету роллет с коробом “SB45/360“;

- В отчете “Техническое задание на распил” введено отображение примечания на заказ;

- В отчете “Расчет заготовок” все длины сейчас выводятся в метрах, а не в миллиметрах как было ранее;

- В программу введена поддержка вставки поликарбонатной “PI/77”;

- Сейчас при запуске программы всегда задается пароль по умолчанию – “1”;

- Доработана применяемость для вставки “IS8”;

- В программу добавлены новые  комплектующие, а именно автоматика: “Radio 8101-1“, “Intro II 8513-50“, “Nero II 8410 UP“ и т.д.;

- В программу введены новые комплектующие: "IB/95-17" и "APB102/B", при этом комплектующие "IB" и "APB102" выведены из расчета;

- Сейчас при создании копии роллеты либо заказа помимо спецификации роллеты копируются и коррекции;

- Сейчас с профилем AEG84 и типом подвеса "Пружина тяг.+кольцо" выбирается пружина тяговая "SS190" (раньше не выбиралась, поскольку была ошибка в программе) ;

- Исправлена ошибка расчета количества профилей замковых "KPU" и "KPU/37";

- Комплектующая ”ECU-3.05” выведена из расчета;

- Исправлены ошибки расчета количества ламелей основного профиля при применении типа привода "Пружина" и профилей  “ARH/40“, “ARH/40N“, “ARH/55“, “ARH/55N“;

- Исправлена ошибка расчета количества замков боковых “SP/77E“;

- Для заказов типа “распил” появилась возможность вводить длины мерных комплектующих как в метрах, так и в миллиметрах, в зависимости от предпочтений пользователя (см. раздел Help-a “Параметры”).

- В «Описание программы Aluroll» добавлен раздел «Часто задаваемые вопросы».