Изменения в программе версии №15.0 по отношению к  программе версии №14.0

1. В программу введены новые основные профили: “PD/45“ и “PD/45N“.

2. В программу введен новый замок боковой – “SP45PD”.

3. Появилась возможность выбрать для рассчитываемой роллеты новый тип подвеса - “Ригель усиленный”.

4. В программу введены новые ригели блокирующие: “RG2U“, “RG3U“, “RG4U“, “RGM2U“, “RGM3U“ и “RGM4U“.

5. В программу введены новые  крышки боковые: “SF45/137u“, “SF45/150u“, “SF45/165u“, “SF45/180u“, “SF45/205u“, “SF45/137u-B“, “SF45/150u-B“, “SF45/165u-B“, “SF45/180u-B“ и “SF45/205u-B“. В связи с этим, в программу был введен новый набор параметров (флагов): “Выбор 45-х крышек типоразмеров 137-205” (см. программный раздел “Параметры”, закладка “Расчет”), который разрешает-запрещает выбор определенных типов сорокапятиградусных крышек типоразмеров 137-205 при расчете роллет.

6. В программу введена новая направляющая для ленты – “TG/U”.

7. В программу введена новая направляющая для шнура – “BG/U”.

8. В программу введены новые устройства направляющие: “GD9/U“, “GD14/U“ и “M-GD9/U“.

9. В программу введено новое крепление универсальное – “KMU/G”.

10. В программу введено новое крепление универсальное – “KMU/WG”.

11. В программу введен набор крепежный для боковых крышек – “FK/SF-B”.

12. В программу введен новый шкив – “TP170”.

13. В программу введен новый электропривод – “AriesS-4/14”.

14. В программу введена новая наклейка "Алютех" – “R7010563”.

15. Сейчас при расчете роллеты с шиной направляющей “GR70x34*“, выбор замков боковых “SP/77-MSM“ и “SP/77-MSW “ запрещен.

16. Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается 137-я боковая крышка, то выбор электропривода “Solus 2 PA 40/12“ запрещен.

17. Сейчас в окне "Заказы", на закладке "Состав заказа", в окне выбора основного профиля в  таблице, содержащей перечень основных профилей,  отображаются два дополнительных столбца: “Максимальная ширина полотна” и “Максимальная площадь полотна”.

18. Сейчас в окне "Заказы", на закладке "Состав заказа", в окне выбора основного профиля изменена сортировка  в  таблице, содержащей перечень основных профилей.

19. В окне "Заказы", на закладке "Состав заказа", в окне выбора основного профиля на панели инструментов появился дополнительный флаг – “Показать только популярные профили” (обратите внимание, что по умолчанию данный флаг установлен).

20. Из программы выведен шкив - “TP155“.

21. Из программы выведен шкив - "TP190".

22. Из программы выведен электропривод - "Aries 4/14".

23. Из программы выведены электроприводы: “Apollo 30/17 NHK RTS“, “Atlas15/12“, “Ceres 10/17 NHK RTS“, “Solus 2 PA 15/12“, “Solus 2 PA 8/12“ и “Vectran 50/12 NHK RTS“.

24. Из программы выведены: радиоуправление “Radio 8113 IP65-1000“, сценарный пульт “Intro ll 8505-50-6“, сценарный пульт “Intro ll 8505-50-8“, транскодер “Nero ll 8761 IP 65“ и управляемое реле “P-NERO 8022“.

25. Из программы выведены шины направляющие “GR100x35IE“ с цветами: “119“ (“золотой дуб“), “149“ (“вишня”) и “159” (“орех“).

26. В отчете “Коммерческое предложение” откорректирован рекламный текст, отображаемый  в самом верху отчета (если Вы ранее редактировали шаблон данного отчета, то Вам необходимо учесть данный факт, поскольку при обновлении программы шаблоны отчетов, отредактированные пользователем, не обновляются).

27. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: у атрибута “Sl_Type” изменились допустимые значения (см. Help).

28. Исправлены найденные ошибки.