Robus – новые двигатели, новые решения.

|  | Легкий монтаж Благодаря системе BlueBus, позволяющей подключать к блоку управления до семи пар фотоэлементов серии Moonbus, используя всего два провода. Практичность Плата управления расположена внутри Robus. Дополнительно, возможна установка аккумуляторной батареи PS124, которая легко устанавливается внутри корпуса привода. Современность Скорость, сила и время ожидания регулируются. Система нагрева адаптирует температуру двигателя в соответствии с погодными условиями, учитывая тепловую защиту. Выбор главный/второстепенный автоматически синхронизирует 2 двигателя, таким образом, производя автоматизацию двух противоположно стоящих ворот. Разумность Благодаря амперометрической системе обнаружения препятствий и автоматическому программированию времени работы. Самодиагностика: проблесковая лампа информирует о неполадках 8-ю вариантами индикации. Безопасность Возможность использования индукционного концевого выключателя. Регулирование ускорения и замедления в начале и в конце каждого маневра. |
| --- | --- |

Идеальное решение для откатных ворот весом до 1000 кг.

|  | Основные характеристики: Для откатных ворот до 600 кг - RB600 или до 1000 кг - RB1000. Интегрированная технология BlueBUS. Возможность выбора главный/второ-степенный позволяет автоматически синхронизировать 2 двигателя, производя автоматизацию двух противоположно стоящих ворот. 8 программируемых уровней для оптимального регулирования чувствительности. Дополнительная батарея PS124, которая может устанавливаться внутри корпуса привода. Датчик температуры адаптирует нагревания двигателя в соответствии с погодным условиям, одновременно контролируется термальная защита. Раздельные входы для команд открытия и закрытия |
| --- | --- |

|  | RB600/RB600P | RB1000/RB1000P |
| --- | --- | --- |
| Питание, (В, 50/60 Гц) | 230 |
| Аккумуляторная батарея | С PS124 |
| Макс. вес ворот, (кг) | 600 | 1000 |
| Макс. Вращающий момент, (Нм) | 18 | 27 |
| Скорость, (м/с) | 0.31-0.10 | 0.28-0.9 |
| Температура, ((С) | -20 (+50 |
| Класс защиты, (IP) | 44 |
| Размеры, (мм) | 330x210 h303 |

Сравнительные технические характеристики

RBA1: индукционный концевой выключатель для Robus.

|  | Замена классического механического выключателя на новый, индукционный концевой выключатель. Это позволяет обеспечить более простой монтаж, а так же высокий уровень безопасности не зависимо от погодных условий (грязи, дождя, снега и т.д.). Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает индукционные концевые выключатели, приобретая: Дополнительный аксессуар RBA1 – используется с RB600 и RB1000. или Версии Robus, которые уже снабжены индукционным концевым выключателем, RB600P для ворот до 600 кг или RB1000P для ворот до 1000 кг. |
| --- | --- |