Изменения в программе версии №20.0 по отношению к  программе версии №19.0

1. В программу введены новые электроприводы: “AM3-PP/160-07“ и “AM4-PP/300-09“.

2. В программу введены новые электроприводы: “AM1-PP/20-15R“, “AM1-PP/30-15R“, “AM1-PP/40-15R“ и “AM1-PP/50-12R“.

3. В программе появилась возможность сформировать SAP-xml файл, содержащий роллетный заказ. При этом, дополнительно, имеется возможность передать данный xml-файл на HTTP-сервер (подробнее, см. раздел Help-а “Заказы”, подраздел “Закладка “Заказы“).

4. Сейчас при расчете роллет с приводами: “AM1/10-15“, “AM1/20-15“, “AM1/30-15“, “AM1/40-15“, “AM1/50-12“, “AM1-PP/20-15”, “AM1-PP/30-15”, “AM1-PP/40-15” или “AM1-PP/50-12”, выбор набора крепежного “FK/SF-B“ запрещен.

5. Сейчас при расчете роллет с приводами: “AM0/06-28“, “AM0/06-28R“, “AM0/10-17“, “AM0/10-17D“ или “AM0/10-17R“, выбор крепления “KMU/WG“ запрещен.

6. Изменился алгоритм расчета длины ламели основного профиля для роллет с шинами направляющими “GR83x33I/eco” и “GR83x33/eco”.

7. Откорректировано значение параметра “Вес“ для основных профилей: “PD/55m“ и “PD/55mN“.

8. Сейчас при расчете роллет с основным профилем “AER56“, выбор устройств направляющих “GD14/U“, “GD14“, “GD14/C“ и “GD14/W“ запрещен.

9. Сейчас при расчете роллет с основным профилем “AER56“, выбор роликов направляющих “RGH/77“, “RGH/14“, “RG/C“ и “RGH/C“ запрещен.

10. Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбираются крышки боковые ”SF360” или ”SF360m” и замки боковые ”SP/77-MSW ” или ”SP/77-MSM”, то выбор ролика направляющего “RGH/77“ запрещен.

11. Сейчас при расчете роллет, выбор ролика направляющего “RGV/77“ разрешен только для роллет с основными профилями: “AG/77“, “AG/77H“ и “PD/77“.

12. В программу введен новый пульт: “AT-4N“.

13. В программу введены новые радиотаймеры: “AT5/RT“ и “AT5S/RT“ (они могут быть добавлены в роллетную спецификацию только вручную).

14. В программу введены новые шины направляющие: “GR53x22IE/W“, “GR53x22BE/W“ и “M-GR53x39IE/W“.

15. В программу введены основные профили “PD/39N“ с цветами: “107“, “113“, “119“ и “125“.

16. В программу введены основные профили “AR/40“ и “AR/40N“ с цветом  “119“.

17. В программу введены основные профили “PD/55mN“ с цветами: “113“ и “119“.

18. В программу введены основные профили “PD/77“ с цветами: “107“, “113“, “119“ и “125“.

19. В программу введены профили концевые “ES9x45“ и “ES9x45R“ с цветами: “119“, “139“, “149“ и “159“.

20. Из программы выведены профили: “AEG56m“, “AEG56m/P“, “AER56m“ и “AEG30/Sm“.

21. Из программы выведен замок боковой: “SP/56m“.

22. Из программы выведены комплектующие: “AG/77H“ с цветами “107“, “110“, “115“, “121“, “122“, “125“ и “126“; “AR/377“ с цветами “120“, “124“ и “126“; “AR/377N“с цветами “120“, “124“ и “126“; “AR/45“ с цветом “126“; “AR/45N“ с цветом “126“; “ARH/40“ с цветами “107“, “110“, “115“, “122“, “124“ и “126“; “ARH/40N“ с цветами “107“, “110“, “115“, “122“, “124“ и “126“; “ARH/55“ с цветами “21“, “115“, “123“, “124“ и “129“; “ARH/55N“ с цветами “21“, “115“, “123“, “124“ и “129“; “SB45/230“ с цветами “249“ и “259“; “SB45/360“ с цветом “207“; “SB45/405“ с цветами “03“ и “04“; “SF405/C“ с цветами “103“ и “104“.

23. Из программы выведены все комплектующие с цветами: “06“, “106“, “206“, “116“ и “216“.

24. Исправлены найденные ошибки.